智能学生证

用户操作指引

# 包装盒内含附件

# 包装内含：

| 主机 | √ | 防水硅胶套 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据线 | √ | 使用说明书 | √ |
| 充电头 |  | 入网标签 |  |
| 合格证 | √ |  |  |

# 主机介绍

# 使用入门

## 3.1购买合适的UIM卡

请到电信营业厅购买Nano UIM卡，电话卡的大小和样式请参照右图。

## 3.2电话卡安装

## 3.3智能学生证状态检测

电话卡安装成功后，需检测智能学生证能否正常使用。

1）将智能学生证开机，检查信号有几格，如果没有信号显示，请重新安装电话卡，或者将智能学生证移到有信号的地方；

2）进入智能学生证调试菜单，检测联网测试是否成功。

方法：智能学生证时间显示界面，按【菜单键】进入主菜单->选择【设置】菜单->选择【调试菜单】->选择【联网测试】，当提示成功时，表示智能学生证当前网络状态良好。如果提示失败，请长按SOS键，智能学生证拨打10000激活电话卡，再次进行【联网测试】；若再次失败，请联系电信营业厅检查电话卡有没有开通短信功能和上网功能，其中上网功能需生效。

# 使用智能学生证

## 4.1下载

手机打开WIFI或数据业务，使用微信扫一扫功能，扫描下面二维码下载安装应用。

（Android用户扫描）  （iOS用户扫描）

## 4.2注册

- 运行葫芦娃应用，确保智能学生证处于开机状态，联网测试成功。

- 点击“新用户”按钮，进入注册界面，输入家长手机号码、智能学生证电话号码和设备编码，点击“提交注册”，稍等一会，提示注册成功。

## 4.3登录

输入账号和密码，点击“登录”按钮，进入葫芦娃应用界面。（账号为注册时填写的家长号码，密码默认为家长号码的后6位数字, 为了安全，请及时修改密码。

## 4.4 App功能使用

定位：在地图界面点击立即定位图标，智能学生证会进入定位状态，等待20秒左右即可完成定位。

选择定时定位，可以设置定位时间段，在定位时间段内智能学生证会按照设置的间隔时间自动定位。

添加智能学生证联系人：

1）添加监护成员，进入设置中的监护成员界面，编辑监护成员号码和昵称，完成后，智能学生证联系人列表会显示设置的昵称。

2）添加联系人，在设置菜单中选择【联系人】->进入联系人页面，选择，添加联系人（手动输入号码或从常用联系人中选取号码）->添加完毕后选择，保存联系人，直到提示“设置成功”。

微聊：点击互动，选择微聊，进入微聊对讲界面；

录制语音：长按录音图标，进入录音界面，最长可以录制30秒，松开后语音会自动发送给智能学生证。

通话位置上报：开启通话位置上报功能，智能学生证打电话给家长手机，通话结束后，会有位置信息上报到葫芦娃应用中，提示当前智能学生证的位置信息。

增加新智能学生证：可以通过如下方法增加一个新的智能学生证。

1)进入葫芦娃应用，在地图界面，点击右上角头像图标，进入智能学生证列表界面；

2)点击右上角“+“，进入添加智能学生证界面，输入智能学生证的电话号码和设备编码，选择提交注册，等待一会，会提示注册成功。

更换智能学生证：

进入智能学生证列表，切换到需要被更换的智能学生证->点选此智能学生证->在弹出的选项框中选择【更换】->输入新的智能学生证电话号码和设备编码->点选【更换】。

解绑智能学生证：

选择要解绑的智能学生证，选择注销，并将智能学生证恢复出厂设置。

## 4.5智能学生证功能使用

智能学生证收到留言记录：

智能学生证在时间显示界面收到留言记录，会显示未读语音信息，按菜单键进入语音播放界面，按返回键关闭语音；

录制语音：

1）智能学生证时间显示界面，长按菜单键，进入留言录制界面，松开按键，录制的留言会自动发送给注册时填写的家长号码；

2）智能学生证时间界面，短按亲情号码1键进入联系人界面，选择任意联系人后，长按菜单键进入语音录制界面，松开按键后语音会自动发给对应的联系人。

拨打电话：

1）智能学生证时间界面，按亲情号码1键进入联系人界面，短按向上键或者向下键翻看联系人，短按菜单键会呼出联系人电话；

2）智能学生证时间界面，长按亲情号码1键会呼叫主监护成员电话；

3）按挂机键挂断电话。

接听电话：

智能学生证来电，按菜单键接听电话。

拨打SOS电话：

长按SOS键3秒以上，智能学生证自动发送当前位置信息给紧急号码，并自动呼叫紧急号码；如果紧急号码没有接听智能学生证电话，智能学生证将轮拨紧急号码和设置的监护成员号码。

# 注意事项

1.请将本产品远离火源、高温高热等极端环境；

2.请注意提醒孩子以免误食智能学生证；

3.本智能学生证在断电状态、电话卡欠费及电信网络服务区外时，智能学生证功能会无法使用；

4.产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量：

| 部件 | 有毒有害物质 |
| --- | --- |
|  | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 显示屏 | O | O | O | O | O | O |
| 电路板组件 | O | O | O | O | O | O |
| 五金件 | O | O | O | O | O | O |
| 塑胶件 | O | O | O | O | O | O |
| 电池 | O | O | O | O | O | O |
| O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。 X:表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。 |

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及万家星通公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。万家星通公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

5.本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符，取决于设备软件或服务提供商；

6.本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.4W/kg，国家标准为2W/kg.，符合国家标准GB 21288-2007的要求。

7.智能学生证的执行标准如下：

CMIIT ID: 2016CP4580

执行标准：YD/T 1050-2000， YD/T 1215-2006

输 入：DC 5V 0.5A

无线数据终端

产品维修凭证

此卡为保修的基本凭证，如遇产品需要维修，请沿左侧虚线撕下，并和智能学生证一起返回到售后。

| 用户姓名 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 机型 | HLW-K521 | 设备编码 |  |
| 购机时间 |  | 销售单位 |  |
| 维修原因：□不开机 □耗电快 □无法充电 □屏问题 □按键问题 □壳裂 □机身发烫 □无法注册 □无法定位 □其他：___________________ |
| 企业官方客服QQ | 4006 087 017 |
| 百度安全认证电话 | 4006 087 017 |